## Slide 1: Zaawansowane algorytmy sterowania 3-osiowym stabilizatorem do kamer
Dyplomant: inż. Paweł Tymiński
Promotor: prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk
Instytut Automatyki I Informatyki Stosowanej, WEiTI PW

## Slide 2: Plan prezentacji
Przedstawienie autora
Związek z pracą inżynierską
Krótka historia systemów stabilizacyjnych
Główny cel pracy
Model – struktura, równania
Wybór regulatorów, Implementacja, akwizycja danych badawczych
Wyniki badań
Podsumowanie
Dalsze plany

## Slide 3: O autorze
Paweł Tymiński
Universita degli Studi di Catania – Erasmus+
Studia Inżynierskie – Wydział Inżynierii Produkcji PW (Automatyka i Robotyka)
Fotograf, pasjonat filmów
Członek Studenckiej Telewizji Internetowej TVPW

## Slide 4: Związek z pracą inżynierską
„Projekt układu sterowania 2-osiowej głowicy do pozycjonowania kamery” + praca przejściowa inżynierska „projekt konstrukcji 2-osiowej głowicy do pozycjonowania kamery”
Głowica a stabilizator - różnice
Notes: Gimbal – kompensacja drgań
Głowica – nastawianie zadanej przez użytkownika pozycji, bez kompensacji lub z użyciem innych urządzeń do tego celu

## Slide 5: Krótka historia stabilizacji
Notes: 1976 – Garrett Brown – Steadicam, po raz pierwszy użyty w filmie „Rocky”
Długo, długo nic
Postępująca miniaturyzacja, rozwój techniki mikroprocesorowej, pojawienie się MEMS pozwoliły na….
2013 – firma Freefly Systems – Movi M10 – pierwszy elektroniczny stabilizator do kamer

## Slide 6: Rozwiązania stosowane na rynku
Notes: Szeroki zakres cenowy i jakościowy – od 300 do kilku milionów PLN
Wszystkie używają PID lub jego wariacji do sterowania

## Slide 7: Główny cel pracy
Czy istnieje lepszy (bardziej efektywny) sposób sterowania gimbalem?

## Slide 8: Tworzenie modelu matematycznego
Gimbal – manipulator o 3 osiach swobody – kinematyka i dynamika
  Kinematyka – macierze transformacji x, y, z zamiast notacji D-H
  dynamika – model Newtona – Eulera
  Silnik – uproszczony model opisujący zmianę pozycji
  Żyroskop – proste i odwrotne zadanie kinematyki

## Slide 9: Sygnały wejścia/wyjścia
Wejście : pozycja każdego silnika (yaw_u, pitch_u, roll_u)
Wyjścia : aktualna pozycja globalna kamery (yaw_g, pitch_g, roll_g) wartość błędu pozycji dla każdej osi (yaw_e, pitch_e, roll_e) aktualna pozycja lokalna każdej osi (yaw_m, pitch_m, roll_m) nowa wartość pozycji lokalnej dla każdej osi (yaw_mn, pitch_mn, roll_mn)
Wejście zakłóceń: informacja o wychyleniu podstawy stabilizatora (yaw_d, pitch_d, roll_d)

## Slide 11: Najważniejsze równania

## Slide 12: Wybór algorytmów sterowania / porównanie z PID
Wszyscy producenci używają PID do kontroli gimbali
  Nieliniowy regulator PID
  Regulator predykcyjny MPC
  Regulator liniowo-kwadratowy-Gaussa LQG
  Regulatory oparte na sztucznych sieciach neuronowych
Kryteriów oceny regulatorów
  Błąd średniokwadratowy MSE
  Zużycie energii w trakcie pracy (mAh)

## Slide 13: Nieliniowy regulator PID
wyższa wartość sygnału sterującego wytwarzanego przez człon proporcjonalny w sytuacji, gdy moduł uchybu regulacji jest większy od 1.
ograniczenie przeregulowania oraz oscylacji w odpowiedzi układu regulacji.
struktura dedykowana jest systemom, od których wymagany jest szybki czas narastania lub gdy zmiany wartości zadanej są częste

## Slide 14: Regulator LQG
Przy odpowiednim nastawieniu układ zamknięty reaguje tak szybko jak układ otwarty Prosty obliczeniowo oraz implementacyjnie Wymaga znajomości zmiennych stanu sterowanego modelu np. przez dobrze ustawiony filtr Kalmana

## Slide 15: Regulator predykcyjny MPC
Nie wymaga znajomości zmiennych stanu Jedyny algorytm działający z obiektami wielowymiarowymi Obsługuje również obiekty nieliniowe Uwzględnianie ograniczeń wejść oraz wyjść oraz prędkości zmian

## Slide 16: Regulatory oparte na SSN

## Slide 17: Neuronowy model silnika
Notes: Wyniki sieci nauczonej na modelu pozycji silnika

## Slide 18: Akwizycja danych – zakłócenia zewnętrzne
Matlab mobile – zbieranie danych z czujników telefonu
Częstotliwość – 100 Hz
Wychylenie kątowe, prędkość kątowa, przyśpieszenie liniowe, GPS

## Slide 19: Zakłócenia

## Slide 20: Wyniki badań
Notes: Wykresy błędów dla każdego regulatora w 2 drugim scenariuszu testowym
Pozycja żądana = 45 stopni w dół, reszta 0

## Slide 21: Wyniki badań – cd.

## Slide 22: Wyniki badań – cd.

## Slide 23
Regulator | LQG | MPC | PID | NL PID | NN NARMA | NN MRC | Waga
Całkowite zużycie energii | 205,57 | 216,61 | 200,02 | 194,42 | 232,83 | 208,67 | 0,6
MSE - oś "yaw" | 0,0314 | 0,0319 | 0,0370 | 0,0385 | 0,0664 | 0,4122 | 0,6
MSE - oś "pitch" | 0,0236 | 0,0240 | 0,0279 | 0,0293 | 0,0526 | 0,4281 | 0,5
MSE - oś "roll" | 349,52 | 347,64 | 652,77 | 652,69 | 349,54 | 349,62 | 0,2
Wynik - średnia ważona | 101,725 | 105,013 | 131,895 | 130,119 | 110,354 | 102,940 | 
Parametr | Najlepszy wynik | Najgorszy wynik
Całkowite zużycie energii | NL PID | NN NARMA
Zużycie energii – oś „yaw” | NL PID | NN NARMA
Zużycie energii – oś „pitch” | NL PID | NN NARMA
Zużycie energii – oś „roll” | NL PID | NN NARMA
MSE – średnia | MPC | PID
MSE – oś „yaw” | LQG | NN MRC
MSE – oś „pitch” | LQG | NN MRC
MSE – oś „roll” | MPC | PID
Ocena ważona | LQG | PID
Notes: Zestawienie wyników symulacji (wyniki średnie z 10 testów) oraz ocena każdego algorytmu

## Slide 24
Regulator | Zalety | Wady
LQG | Możliwość łatwej zmiany dynamiki modelu silnika Przy odpowiednim nastawieniu układ zamknięty reaguje tak szybko jak układ otwarty Prosty obliczeniowo oraz implementacyjnie | Wymaga znajomości zmiennych stanu sterowanego modelu np. przez dobrze ustawiony filtr Kalmana
NN MRC | Łatwy proces uczenia Dobre odwzorowanie zachowania się badanego obiektu | Energochłonny Długotrwały proces uczenia
MPC | Nie wymaga znajomości zmiennych stanu Jedyny algorytm działający z obiektami wielowymiarowymi Obsługuje również obiekty nieliniowe Uwzględnianie ograniczeń wejść oraz wyjść | Może być nieintuicyjny w nastawianiu dla niedoświadczonego użytkownika
NN NARMA | Nie wymaga uczenia dwóch oddzielnych sieci neuronowych | Energochłonny Skomplikowany obliczeniowo, dając w rezultacie niewiele lepsze wyniki
NL PID | Energooszczędny Radzi sobie lepiej niż regulator PID | Nie radzi sobie z obiektami dynamicznymi posiadającymi ograniczenie prędkości zmian wyjścia
PID | Energooszczędny Najpopularniejszy na rynku Intuicyjne nastawianie parametrów | Nie radzi sobie z obiektami dynamicznymi posiadającymi ograniczenie prędkości zmian wyjścia
Notes: Podsumowanie zalet i wad każdego z wybranych regulatorów

## Slide 25: Dalsze plany
Wpływ przyśpieszeń liniowych na pracę silnika w przypadku niewyważonego stabilizatora
Użycie sieci neuronowych do optymalizacji prostszych regulatorów w procesie uczenia się online
Sterowanie i kalibracja samowyważających się stabilizatorów
Używanie różnych regulatorów dla każdej z osi gimbala oddzielnie

## Slide 26: Dziękuję za uwagę
Zapraszam do dyskusji